| 序号 | 型号 | 功能 | 参数详情 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社保费多功能终端（社保+发售） | 增值税专用发票申领、增值税普通发票申领、增值税电子票号申领、完税凭证打印、企业社保缴费、城乡居民社保费缴费、灵活就业人员社保缴费、社保缴费查询及凭证打印、开具完税证明、开具社会保险费缴费证明等功能 | 1、工控机处理器：CPU主频2.7GHz；内存是DDR4,标配4G，128G固态硬盘；10个串口，18个USB口，1个网口，1个VGA接口，1个HDMI接口； 2、触摸操作屏幕：19寸防爆电容屏；显示区尺寸：376.32（W）x 301.06(H)mm；最佳分辨率：1280x1024@60HZ；像素大小：0.294(H)x0.294(V)；颜色量：16.7M；亮度：250 cd/㎡；对比度：1000:1；、触摸点数：10 points；最小触摸力度：10g；响应时间：小于35ms;表面硬度：莫氏6级； 3、身份证/社保卡阅读器：符合我国二代身份证读写标准规范，应用功能的关键环节包括：支持多种身份认证方式、身份信息采集、身份的合法性、资格权限验证、身份认证结果显示等；支持社保卡/IC卡处理模块符合GB/T 14916-2006、GB/T 16649. 1-2006～GB/T 16649.3-2006的要求，能够读取二代/三代社保卡，支持社保卡读取缴费； 4、热敏打印机：配合专用卷式热敏打印纸，提供业务办理情况凭条（回单）打印功能；支持76mm-80mm热敏纸；具备带缺纸检测、自动裁纸功能，切刀寿命不低于10万次； 5、金融支付套件：专用的金融支付套件，提供刷卡缴费功能；；适用于企业、城乡居民、灵活就业人员等单位缴纳费用； 6、触摸板：1）具备点选、确定等基本功能；2）可通过服务终端系统软件进行校准；3）防水，防尘，防暴，防腐蚀，满足服务终端功能使用需求； 7、票号比对摄像头：发票申领过程中，实施监控发票领取数量，保证发票的领取安全； 8、发票出票模组：1）支持单联和多联发票发售；2）一次出票最大份数：五联或以上发票：不低于20份；四联发票：不低于40份；三联发票：不低于50份；二联发票：不低于80份；单联发票：不低于100份；3）具备发票保护功能，出票时具备防拽、防窃取功能；4）保障出票准确，发票分割误差小于1mm，出票速度，最低要求≥5份/分钟，推荐要求≥20份/分钟； 9、彩色激光打印机：1）标准纸盒支持不低于250张A4纸，支持缺纸检测功能；2）打印机支持断电恢复后，打印系统能够自动启动；3）首页输出时间小于10秒；4）支持禁用休眠模式，避免打印机休眠后，首位用户等待时间过长。 10、配备活体检测双目摄像头，满足省局安全要求； 11、配备安全加密网关（支持国密加密的签名验签，HTTPS代理）； 11、配备安全加密网关（支持国密加密的签名验签，HTTPS代理）； | 1 | 台 | 提供三年质保 |

| 2 | 社保费多功能终端（社保+代开） | 增值税专用发票代开、增值税普通发票代开、完税凭证打印、企业社保缴费、城乡居民社保费缴费、灵活就业人员社保缴费、社保缴费查询及凭证打印、开具完税证明、开具社会保险费缴费证明等功能 | 1、工控机处理器：CPU主频2.7GHz；内存是DDR4,标配4G，128G固态硬盘；10个串口，8个USB口，1个网口，1个VGA接口，1个HDMI接口； 2、触摸操作屏幕：19寸防爆电容屏；显示区尺寸：376.32（W）x 301.06(H)mm；最佳分辨率：1280x1024@60HZ；像素大小：0.294(H)x0.294(V)；颜色量：16.7M；亮度：250 cd/㎡；对比度：1000:1；、触摸点数：10 points；最小触摸力度：10g；响应时间：小于35ms;表面硬度：莫氏6级； 3、身份证/社保卡阅读器：符合我国二代身份证读写标准规范，应用功能的关键环节包括：支持多种身份认证方式、身份信息采集、身份的合法性、资格权限验证、身份认证结果显示等；支持社保卡/IC卡处理模块符合GB/T 14916-2006、GB/T 16649. 1-2006～GB/T 16649.3-2006的要求，能够读取二代/三代社保卡，支持社保卡读取缴费； 4、热敏打印机：配合专用卷式热敏打印纸，提供业务办理情况凭条（回单）打印功能；支持76mm-80mm热敏纸；具备带缺纸检测、自动裁纸功能，切刀寿命不低于10万次； 5、金融支付套件：专用的金融支付套件，提供刷卡缴费功能；；适用于企业、城乡居民、灵活就业人员等单位缴纳费用； 6、触摸板：1）具备点选、确定等基本功能；2）可通过服务终端系统软件进行校准；3）防水，防尘，防暴，防腐蚀，满足服务终端功能使用需求； 7、发票代开模组：1）支持单联和多联发票发售；2）具备发票保护功能，出票时具备防拽、防窃取功能；3）保障出票准确，发票分割误差小于1mm；4）具备分联留存功能； 8、彩色激光打印机：1）标准纸盒支持不低于250张A4纸，支持缺纸检测功能；2）打印机支持断电恢复后，打印系统能够自动启动；3）首页输出时间小于10秒；4）支持禁用休眠模式，避免打印机休眠后，首位用户等待时间过长。 9、配备活体检测双目摄像头，满足省局安全要求； 10、配备安全加密网关（支持国密加密的签名验签，HTTPS代理）； | 5 | 台 | 提供三年质保 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |