冠县十分钟办税服务圈项目采购需求

采购需求前附表

| 序号 | 类别 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项 | 项目立项时间：2021年7月15日 |
|  |  | 项目立项证明文件：√有 (无 |
| 2 | 项目预算安排 | 总预算金额（万元）：232 |
|  |  | 当年预算安排金额（万元）：232 |
|  |  | 项目资金来源：财政资金 |
| 3 | 项目采购内容 | 货物名称及数量：自助办税终端设备、智能微厅、闸机等 核心产品：自助办税终端设备 |
|  |  | 服务内容： |
|  |  | 工程内容： |
| 4 | 项目实施时间 | 合同签订后7个工作日内实施完毕。 |
| 5 | 项目实施地点 | 国家税务总局冠县税务局 |
| 6 | 项目实施范围 | 项目实施地点内的设备安装调试。 |
| 7 | 项目相关单位 | 需求部门：国家税务总局冠县税务局第一税务分局 |
|  |  | 验收部门：国家税务总局冠县税务局第一税务分局、纳税服务中心等 |
| 8 | 采购意向公开 | √本项目已于 2021 年7月 16日公开采购意向 |
|  |  | (本项目经立项审批不公开采购意向 |
| 9 | 支持中小企业 | (本项目（第 包）专门面向中小企业采购 |
|  |  | (本项目预留预算金额的 %专门面向中小企业采购 |
|  |  | √本项目非专门面向中小企业采购项目。 |

项目联系人：候长木    联系人办公电话：0635-5788061

一、项目概述

（一）项目背景

## 冠县税务局现有办税网点覆盖面小，尤其是乡镇纳税人因距离办税厅较远，办理日常涉税业务极为不便，按照上级局有关文件精神和相关工作要求，需在城区内及六个乡镇设立自助办税厅，打造十分钟办税服务圈，方便纳税人业务的办理，实施本次采购。

（二）项目内容

主要包括红旗路自助办税服务厅设备、银税共建智能微厅设备及自助网点设备。

二、投标/响应要求

投标/响应要求主要包括供应商资质要求、投标/响应产品资质要求、投标/响应文件技术部分的响应内容要求等。

（一）供应商资质要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件并满足：

1.在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（提交法人或者其他组织的营业执照或法人证书等证明文件复印件或扫描件加盖供应商公章），自然人（身份证明复印件加盖公章）；

2.供应商在参加本项目采购活动前近三年内无重大违法记录，在政府采购或建设系统内没有骗取中标、合同履约纠纷及重大安全及质量问题，不存在被政府有关部门明令取消投标资格或列入不良行为记录在公示期内的情况；与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务（提供承诺函）；

3.截至评标前，供应商在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查无不良信用记录（不良信用记录是指供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的）（由采购人查询，供应商无需提供证明）。

4.本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，相关内容以“财库【2007】119号文”和“财办库【2008】248号文”的相关规定为准）。

5.本项目不接受联合体投标，不允许分包或转包。

（二）投标/响应产品资质要求

所投主要设备须取得生产厂家的授权和售后服务承诺函。

（三）投标/响应文件技术部分响应内容要求

验收合格后进入系统保修阶段，设备保修期为1年。在此期间，设备及集成系统中出现非人为引起的质量问题出现故障或不合格部分，使用方应向制造商司出具详细的书面报告，说明问题的细节情况。制造商将负责免费检测、维修（更换配件、更换产品）及系统调试，直至正常运行。

系统保修结束后，制造商将对该系统实施终身维护计划，对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的系统损坏，制造商可收取适当的费用予以维修及恢复，同时，对于客户日后提出的系统扩展等需求，制造商提供软件免费升级支持及提供最先进的技术解决方案。

对系统进行定期的检修、保养工作，并与用户进行沟通，定期开展技术交流活动，预防故障发生，保证系统的正常运行。

所有维修记录交用户的现场技术人员一份，并详细说明问题所在、解决办法及注意事项。

三、项目需求

项目需求主要包括产品指标：

红旗路自助办税服务厅设备

| 序号 | 设备名称 | 技术规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发票发售自助终端+280副柜 | 控制系统（主机）：工控主板CPU不低于双核2.4GHz；内存≥4GB内存；DDR3≥320G高速机械硬盘；工控主板的板载USB接口≥10个；网口≥1个；VGA接口≥1个；串口≥10个； 输入输出设备：触摸屏、显示器：防尘表波屏、寿命同点点击5000万次以上、触摸分辨率4096X4096、触摸误差 2mm 、尺寸≥17英寸、亮度≥250cd/m2、对比≥度500:1、显示器寿命：≥10万小时； 输入输出设备（其他）：数字金属键盘: 防水，防尘，防暴，防腐蚀。输入键盘：10 个数字键，6 个功能键，处理能力：PIN 加密、MAC 运算、数据加密/解密，具有远程密钥下载，防护级别：IP65（键表面）1 个；机柜配置≥2个的USB（2.0以上）接口。 二维码扫描设备：分辨率640（水平） × 480（垂直）, 256 级灰度；可读码速度≥25cm/s；扫描角度45°（水平）, 30°（垂直）；接口RS232或USB 双目摄像头：双目摄像头为一颗可见光摄像头和一颗红外摄像头；能够有效进行活体识别和人像比 对；≥200 万 CMOS 图像传感器；最高有效像素 1920(H) × 1080(V)；自动曝光控制（AEC）/自动白平衡（AEB）/自动 增益控制（AGC）；940nm 红外补光（4 颗） 二代身份证读卡器：符合二代居民身份证包括最新一代居民身份证鉴别仪通用技术要求，能够读取目前所有二代身份证信息。有效读卡距离：0-5cm 机柜部分：采用一个独立机柜，机柜尺寸为：左右宽750mm，上下高1715mm，深度750mm，适用于所有设备安装，便于维修；自助办税终端所有设备必须内置在一个独立机柜内；加厚冷轧钢板≥1.5mm厚度冷轧钢板，防撬钢板设计，机身坚固耐用、耐腐蚀、易清洁、不褪色、不变形；机柜外观为蓝白配色设计，符合税务系统风格，同时可根据实际需求进行定制配色和设计；机柜采用必要的安全防护措施。 打印出票系统：凭条打印机：凭条宽度80mm；带自动裁纸功能；打印速度不低于150mm/秒；具备缺纸检测功能，黑标检测功能；打印机寿命100万行字符；切刀寿命100万次（全切/半切可选）；出纸嘴（可升级防卡纸、防堵纸、防拽纸及出纸闪灯提示等功能）；主机柜内置发票出票系统（至少同时支持2种发票种类领用）；外接副柜，可支持定额发票领用；配备税票领取监控摄像头，能够快速准确识别纸质发票发票号码，并与税务系统数据进行比对，确保纸质发票与电子信息一致；出票口带保护机构，实现发票防拽、防窃取；单次出票最大份数不低于100份；连续出票1000份及以上无故障，切割误差不超过骑缝线1.5mm；票仓可存放1000份三联平张折叠发票；支持所有联次增值税专用发票、增值税普通发票的领用； 电源系统：电源适应范围：180V～256V，50Hz/60Hz；配备漏电保护装置和电源分配器； 音频系统：配备2个音频输出。具备语音提示功能 条码识别：条形码识别器，识读码制：支持主流 1D/2D 条形码，识读精度：≥ 5mil°，1 台 监控摄像头：传感器：CMOS(30 万像素) USB 接口，自动曝光，自动白平衡 ，1 个 接口：网络接口RJ45；电源接口：标准三相插座；USB接口：前双 USB2.0 副柜：设备抽屉数量：280门；信息条屏≥100汉字；通信接口RS232*2；最大级联设备数4台；工作电压AC220V；工作温度0-45℃；工作湿度 10-85% | 3 |
| 2 | 发票代开自助终端 | 控制系统：工控主板CPU不低于双核2.4GHz；内存≥4GB内存；存储≥320G高速硬盘；工控主板的板载USB接口10个；网口1个；VGA接口1个；串口10个； 输入输出设备：触摸屏显示器：防尘表波屏、寿命同点点击5000万次以上、触摸分辨率4096X4096、触摸误差≤ 3mm ；尺寸≥17英寸、亮度250cd/m2、对比度500:1、显示器寿命：10万小时。 双目摄像头：双目摄像头为一颗可见光摄像头和一颗红外摄像头；能够有效进行活体识别和人像比 对；≥200 万 CMOS 图像传感器；最高有效像素 1920(H) × 1080(V)；自动曝光控制（AEC）/自动白平衡（AEB）/自动 增益控制（AGC）；940nm 红外补光（4 颗） 二代身份证读卡器：符合二代居民身份证包括最新一代居民身份证鉴别仪通用技 术要求，能够读取目前所有二代身份证信息。有效读卡距 离：0-3cm 机柜部分：采用一个独立机柜，适用于所有设备安装，便于维修； 自助办税终端所有设备必须内置在一个独立机柜内；加厚冷 轧钢板≥1.5mm 厚度冷轧钢板，防撬钢板设计，机身坚固耐 用、耐腐蚀、易清洁、不褪色、不发形；机柜采用必要的安全防护措施。机柜需支持安 装吞卡式 POS 机。 发票出票系统：凭条打印机带自动裁纸功能：凭条宽度 79.5± 0.5mm； 打印速度不低于 150mm/秒；具备缺纸检测功能，黑标检测 功能；打印机寿命 100 万行字符；切刀寿命 100 万次（全切/ 半切可选）；出纸嘴（可升级防卡纸、防堵纸、防拽纸及出 纸闪灯提示等功能）。发票打印机：内置两台 82 行 24 针点阵打印机，打印机寿命不少于 4 万亿/针，针直径不大于 0.2mm；最大进纸宽度满足代开增值税与用发票和增值普通发票需要；色带寿命>1000 万字符,打印速度不低于 400 字/秒；连续打印 100 份，打印和切纸位置最大偏差≤1.5mm；出票速度≥20 份/分钟；带自动裁纸、缺纸检测功能，支持内部切纸送出功能， 支持 6 联发票切纸，切刀寿命 10 万次；可顺畅、连续无故障打印切割 1000 份 3 联以上发票，切割误差小于 2mm；发票在打印切割完成之前，处于机器内部，用户无法碰触到发票，防止恶意扯拽，造成凭证异常；票仓可容纳单联 1000 份发票。发票打印机必须配备发票号码识别比对模块，能够准确识别纸质发票号码。增值税发票代开终端系统需内置发票出票模块，能同时支持增值税与用发票和增值税普通发票的代开出票功能，代 开发票出票必须能够实现分联次留存和出票，且单个留存仓 至少可回收 100 份 3 联发票。 电源系统：电源适应范围：180V～256V，50Hz/60Hz；配备漏电保护装置和电源分配器；配备时控器，可根据需求设置供电时间， 实现交流电定时开关机功能； 音频系统：具备语音提示功能 盖章模块：自动盖章，高效清晰。 | 3 |
| 3 | 综合自助终端 | 控制系统（主机）：工控主板CPU不低于双核2.4GHz；内存≥4GB内存，DDR3；硬盘≥320G高速机械；工控主板的板载USB接口≥10个；网口≥1个；VGA接口≥1个；串口≥10个； 输入输出设备：触摸屏、显示器：防尘表波屏、寿命同点点击5000万次以上、触摸分辨率4096X4096、触摸误差 2mm 、尺寸≥17英寸、亮度≥250cd/m2、对比≥度500:1、显示器寿命：≥10万小时； 数字金属键盘: 防水，防尘，防暴，防腐蚀。输入键盘：10 个数字键，6 个功能键，处理能力：PIN 加密、MAC 运算、数据加密/解密，具有远程密钥下载，防护级别：IP65（键表面）1 个 机柜配置≥2个的USB（2.0以上）接口。二维码扫描设备：分辨率640（水平） × 480（垂直）, 256 级灰度；可读码速度≥25cm/s；扫描角度45°（水平）, 30°（垂直）；接口RS232或USB。 摄像头：摄像头为一颗可见光摄像头，黑白≤0.01 LUX；≥200万CMOS图像传感器；有效像素1920(H) × 1080(V)；自动曝光控制（AEC）/自动白平衡（AEB）/自动增益控制（AGC）； 二代身份证读卡器：符合二代居民身份证包括最新一代居民身份证鉴别仪通用技术要求，能够读取目前所有二代身份证信息。有效读卡距离：0-5cm 机柜部分：采用一个独立机柜，机柜尺寸为：左右宽750mm，上下高1715mm，深度750mm，适用于所有设备安装，便于维修；自助办税终端所有设备必须内置在一个独立机柜内；加厚冷轧钢板≥1.5mm厚度冷轧钢板，防撬钢板设计，机身坚固耐用、耐腐蚀、易清洁、不褪色、不变形；机柜外观为蓝白配色设计，符合税务系统风格，同时可根据实际需求进行定制配色和设计；机柜采用必要的安全防护措施。机柜需支持安装吞卡式POS机。 电源系统：电源适应范围：180V～256V，50Hz/60Hz；配备漏电保护装置和电源分配器；配备时控器，可根据需求设置供电时间，实现交流电定时开关机功能； 音频系统：配备2个音频输出；具备语音提示功能 | 3 |
| 4 | 综合发售自助终端+48副柜 | 控制系统（主机）：工控主板CPU不低于双核2.4GHz；内存≥4GB内存，DDR3； ≥320G高速机械硬盘；工控主板的板载USB接口≥10个；网口≥1个；VGA接口≥1个；串口≥10个； 输入输出设备：触摸屏、显示器：防尘表波屏、寿命同点点击5000万次以上、触摸分辨率4096X4096、触摸误差 2mm 、尺寸≥17英寸、亮度≥250cd/m2、对比≥度500:1、显示器寿命：≥10万小时； 输入输出设备（其他）：数字金属键盘: 防水，防尘，防暴，防腐蚀。输入键盘：10 个数字键，6 个功能键，处理能力：PIN 加密、MAC 运算、数据加密/解密，具有远程密钥下载，防护级别：IP65（键表面）1 个；机柜配置≥2个的USB（2.0以上）接口。 二维码扫描设备：分辨率640（水平） × 480（垂直）, 256 级灰度；可读码速度≥25cm/s；扫描角度45°（水平）, 30°（垂直）；接口RS232或USB 双目摄像头：双目摄像头为一颗可见光摄像头和一颗红外摄像头；能够有效进行活体识别和人像比 对；≥200 万 CMOS 图像传感器；最高有效像素 1920(H) × 1080(V)；自动曝光控制（AEC）/自动白平衡（AEB）/自动 增益控制（AGC）；940nm 红外补光（4 颗） 二代身份证读卡器：符合二代居民身份证包括最新一代居民身份证鉴别仪通用技术要求，能够读取目前所有二代身份证信息。有效读卡距离：0-5cm 机柜部分：采用一个独立机柜，机柜尺寸为：左右宽750mm，上下高1715mm，深度750mm，适用于所有设备安装，便于维修；自助办税终端所有设备必须内置在一个独立机柜内；加厚冷轧钢板≥1.5mm厚度冷轧钢板，防撬钢板设计，机身坚固耐用、耐腐蚀、易清洁、不褪色、不变形；机柜外观为蓝白配色设计，符合税务系统风格，同时可根据实际需求进行定制配色和设计；机柜采用必要的安全防护措施。 打印出票系统：凭条打印机：凭条宽度80mm；带自动裁纸功能；打印速度不低于150mm/秒；具备缺纸检测功能，黑标检测功能；打印机寿命100万行字符；切刀寿命100万次（全切/半切可选）；出纸嘴（可升级防卡纸、防堵纸、防拽纸及出纸闪灯提示等功能）；主机柜内置发票出票系统（至少同时支持2种发票种类领用）；外接副柜，可支持定额发票领用；配备税票领取监控摄像头，能够快速准确识别纸质发票发票号码，并与税务系统数据进行比对，确保纸质发票与电子信息一致；出票口带保护机构，实现发票防拽、防窃取；单次出票最大份数不低于100份；连续出票1000份及以上无故障，切割误差不超过骑缝线1.5mm；票仓可存放1000份三联平张折叠发票；支持所有联次增值税专用发票、增值税普通发票的领用； 电源系统：电源适应范围：180V～256V，50Hz/60Hz；配备漏电保护装置和电源分配器； 音频系统：配备2个音频输出。具备语音提示功能 条码识别：条形码识别器，识读码制：支持主流 1D/2D 条形码，识读精度：≥ 5mil°，1 台 监控摄像头：传感器：CMOS(30 万像素) USB 接口，自动曝光，自动白平衡 ，1 个 接口：网络接口RJ45；电源接口：标准三相插座；USB接口：前双 USB2.0 副柜：设备抽屉数量48门；信息条屏F3.0、单红、100字；通信接口RS232*2；最大级联设备数2台；工作电压 AC220V；工作温度 0-45℃；工作湿度10-85% | 1 |
| 5 | Ukey发行发售自助终端 | 触摸显示屏：尺寸≥19寸；分辨率：1280x1024@60HZ;亮度：≥250nits;对比度≥1000:1响应时间<5ms；工作时间：大于40000H响应时间 < 7ms;IP防护等级：防尘、防水触摸寿命≥4000万次。 条码扫描器：识读码制：一维码支持Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,GS1，UITF-14,Interleaved 2 of 5,MSI,Plessey等；二维码支持PDF417，QR Code，Data Matrix，汉信码等；支持介质类型：支持读取纸质、LCD、手机屏幕等各种介质上的条码信息；打印对比度：≥30%;识读精度：≥ 10mil;可读码速度≥25cm/s；扫描角度45°（水平）, 30°（垂直）环境光照度：0~100000 LUNX;光源：可见发光二极管（白色）;分辨率：640x480 pixels; 双目摄像头：输出格式：MJPG/YUY2;最高有效像素 1920(H) × 1080(V)可调参数：亮度，对比度，饱和度，色调，清晰度，白平衡，增益；支持自动曝光控制AEC/自动白平衡AEB/自动增益控制AGC。 票号摄像头：焦距：固定焦距；分辨率：640*480；接口：USB2.0；图像传输速率：30 fps for VGA； 信噪比：50,自动AGC/AEC/白平衡； 音频功放：高低音调节，具备语音提示功能 工控机：主频不低于2.4GHz；内存≥4G内存；≥320G机械硬盘;10个USB口；10个串口；1个千兆网口；1个VGA口； 开关电源：220V输入，24V、12V输出 凭条打印机：支持的字符集:汉字支持 GB18030简体中文（向下兼容GB2312-1980）;可以通过控制板上的拨动开关选择打印机机械装置的型号;高速打印：打印速度不大于150 毫米/秒 打印机控制板支持多种条形码的打印，支持GB18030汉字库，可高速打印汉字; 非接触式身份证阅读器：符合公安部GA450-2013能够读取目前所有二代身份证信息；阅读距离：0-5cm；读卡时间：≤1s 密码键盘：输入键盘：包含0-9、小数点、确定、取消、更正等功能按键；安全性能：密钥及敏感数据拆封自毁；密码功能：PIN加密、MAC运算、数据加密/解密；密钥管理：M/S、完备、灵活的密钥层次管理技术；按键寿命：≥3,000,000次；防护级别：防水、防尘、防火、防爆、防腐蚀等要求 发票发售模组：走纸精度：1/360″；纸张类型：链式纸；纸张大小：55mm～254mm；走纸方式：推/拉链式送纸（链式纸）；走纸速度不大于5 英寸/秒；切纸速度不大于0.5 秒；切纸层数最多7层纸；切纸寿命≥100万次以上；切纸宽度：55mm～254mm； 标准接口：USB 接口； 报错功能：缺纸、卡纸等实时状态监控； Ukey发行推出模块：可安放不少于90个Ukey和90个Ukey帽，自动盖帽，实现税务Ukey申领发行。 金属机柜：终端外形结构符合人体工程学原理，操作台、票证出口等高度适中，便于操作；机身坚固耐用、耐腐蚀、易清洁、不褪色、不变形。表面无明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等，表面涂镀层均匀，金属零部件无锈蚀及其他机械损伤；机柜采用多重锁设计，机械门采用安全锁。 U盘隔离器：隔离非法的USB设备插入，仅支持报税盘/税控盘读取； 时控器：开关动作：16组，控制时间不小于168小时，每天走时误差小于2秒 漏电保护器：10A AC230V(1P+N，2P) 风扇：直流风扇，扇叶直径不大于80MM，转速不低于3200/M 扬声器：5欧 8W(左,右声道)；尺寸 50x90mm； | 3 |
| 6 | 社保终端 | 控制系统（主机）：不低于双核处理器,主频不低于2.3GHz；内存>=4g；机械硬盘>=300G；不少于6个USB口；不少于8个串口；1个千兆网口；1个VGA口； 电源：220V输入，24V、12V输出； 触摸显示屏：显示比例：5:4；背光灯类型：LED；最佳分辨率：1280x1024@60HZ；反应时间：≤10ms；输入接口: VGA或DVI；工作时间：大于50000H；类型：17寸电容屏；触摸介质：手指或电容笔；IP防护等级：防尘、防水；触摸寿命：大于40000000次。 身份证阅读器：符合公安部GA450-2003；阅读距离：0-5cm；读卡时间：≤1s 三合一读卡器：三卡合一，支持磁卡只读，接触式IC卡和非接触式IC卡及SIM卡的读写，既可单独使用，也可组合使用；电动吸卡吐卡：自动吸卡，受控进、退、吞卡； 凭条打印机：高速打印：打印速度>=130 毫米/秒 进纸;打印机控制板支持多种条形码的打印，包括：EAN8、EAN13、CODE39、CODE128等多种一维条形码打印,支持GB18030汉字库，可高速打印汉字; 扬声器：5欧 8W(左,右声道)； | 2 |
| 7 | 入关式闸机装置 | 产品硬件整机：屏幕尺寸 ≥8英寸；分辨率≥1280*800；处理器≥四核；储存≥8G ROM；内存≥2G RAM 指纹模组：比对模式 支持1:1和1：N；图像尺寸256*360；图像分辨率500dpi；FAR/FRR 在FRR=0.5%时，FAR=0% 人脸识别摄像头：摄像头模组 支持活体检测，支持可见光图像及红外光图像拍摄；有效像素1920*1080；比对模式支持1:1和1：N；比对速度≤1s | 1 |

银税共建智能微厅设备

| 序号 | 设备名称 | 技术规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能微厅 | 机柜外壳：终端外形结构符合人体工程学原理，操作台、票证出口等高度适中，便于操作；机身坚固耐用、耐腐蚀、易清洁、不褪色、不变形。机柜采用多重锁设计，机械全功能一体机采用安全锁。 开关电源：220V输入，12V输出 工控机：工控主板CPU不低于双核2.4GHz；内存≥4GB内存，显卡内存不低于1.5GB，工控主板的板载USB接口≥10个；网口≥1个；VGA接口≥1个；串口≥10个； 输入输出设备：触摸屏、显示器：防尘表波屏、寿命同点点击3000万次以上、触摸分辨率1920x1080@60HZ、触摸误差 2mm 、尺寸476.64（H）mm x 268.11(V)mm;、亮度≥250cd/m2、对比≥度500:1 身份证阅读器：符合二代居民身份证包括最新一代居民身份证鉴别仪通用技术要求，能够读取目前所有二代身份证信息。有效读卡距离：0-5cm 三合一读卡器：三卡合一，支持磁卡只读，接触式IC卡和非接触式IC卡及SIM卡的读写，既可单独使用，也可组合使用 条码识读器：识读模式：CMOS；识读码制：一维码支持；支持介质类型：支持读取纸质、LCD、手机屏幕等各种介质上的条码信息；打印对比度：≥30%;识读精度：≥ 10mil;分辨率：640x480 pixels; 密码键盘：输入键盘：10个数字键，6个功能键，符合标准：ISO13491、ISO9564评估认证，处理能力：PIN加密、MAC运算、数据加密/解密，具有远程密钥下载，防护级别：IP65（键表面） 全键盘：面板：进口印花不锈钢，不粘油，不吸汗；按键寿命：》1000000次；可靠性能：MTBF(平均无故障时间)>20000H，MTTR(故障恢复时间)<30min。 指纹识别器：传感器：光学；传感器尺寸：49.5*43*20mm（L*W*H）；传感器类型：超薄光学按压式；传输速度：< 3 ms;通讯接口：USB2.0，兼容USB1.1. 双目摄像头：双目摄像头为一颗可见光摄像头和一颗红外摄像头；能够上下调节位置能有效进行活体识别和人像比对；≥200万CMOS图像传感器；最高有效像素1920(H) × 1080(V)；自动曝光控制（AEC）/自动白平衡（AEB）/自动增益控制（AGC）；940nm 红外补光，支持自动曝光控制AEC/自动白平衡AEB/自动增益控制AGC. 监控摄像头：不低于30万像素微型摄像机，CMOS图像传感器，支持640Hx480V分辨率，水平清晰度380（TVL），最低照度0.8(Lux）,信噪比>=48db。 防爆话筒及收线模块：主要结构部件包括听筒、底座、尾套、软管、导线、受话器和送话器和连接器。 音频切换控制模块：音频输出接口与工控主机音频输出接口连接，输出接口分两个通道：一个通道输出与外置功放连接，一个通道输出与电话听筒连接。两路输出切换根据实际应用需要实行控制。 U盘隔离器：隔离非法的USB设备，防止用户USB键盘、鼠标直接接入；阻止手机接入； 拾音器：指向性拾音：运用远场识别、指向性算法和降噪技术，使拾音距离在0.3-0.8米范围内效果最佳。声源定位：模组利用4个麦克风阵列以及声源定位算法，实现在中心线40°范围内的声源采集。回声消除：在播放和录音同时进行的场景，模组通过回声消除技术，可以将扬声器的音屏蔽，只接收用户的声音 只接收用户的声音。 风扇：直流风扇 音频功放：高低音调节 扬声器：5欧 8W(左,右声道)； 高拍仪：打印幅面：A3、A4；传感器：16M，1/2.3 CMOS; 物理分辨率：4608x3456（1600万像素）；图像色彩：RGB24位真彩视角范围：80度；曝光模式：自动/手动；图像格式：JPG、PNG、PDF；拍摄速度：≤1秒；接口类型：USB2.0 盖章机：盖章时间小于2秒，自动盖章。 走纸模块：纸张大小：55mm～254mm；走纸方式：推/拉链式送纸；切纸速度：>0.5 秒；切纸层数：>75 层纸；切纸寿命：>50万次以上；标准接口：USB 接口； 报错功能：缺纸、卡纸等实时状态监控；符合 GB21521-2014《打印机、传真机能效限定值及能效等级》相关要求；符合 GB/T24024:2001idt《环境标志产品技术要求 打印机、传真机和多功能一体机》； 票号识别摄像头：分辨率：640x480；接口：USB2.0;功耗：500mW；像素大小：6um*6um； 领购簿打印机：串行点阵击打方式；单、双向逻辑选距; 打印头，寿命是>3亿次/针； 支持RS22串口和USB口； 电动门+叠票机构 ：两路24V/2A供电，一路5V/2A供电,使用适配器。 | 1 |
| 2 | 发票发售自助终端 | 控制系统（主机）：工控主板CPU不低于双核2.4GHz；内存≥4GB内存，DDR3； ≥320G高速机械硬盘；工控主板的板载USB接口≥10个；网口≥1个；VGA接口≥1个；串口≥10个； 输入输出设备：触摸屏、显示器：防尘表波屏、寿命同点点击5000万次以上、触摸分辨率4096X4096、触摸误差 2mm 、尺寸≥17英寸、亮度≥250cd/m2、对比≥度500:1、显示器寿命：≥10万小时； 输入输出设备（其他）：数字金属键盘: 防水，防尘，防暴，防腐蚀。输入键盘：10 个数字键，6 个功能键，处理能力：PIN 加密、MAC 运算、数据加密/解密，具有远程密钥下载，防护级别：IP65（键表面）1 个；机柜配置≥2个的USB（2.0以上）接口。 二维码扫描设备：分辨率640（水平） × 480（垂直）, 256 级灰度；可读码速度≥25cm/s；扫描角度45°（水平）, 30°（垂直）；接口RS232或USB 双目摄像头：双目摄像头为一颗可见光摄像头和一颗红外摄像头；能够有效进行活体识别和人像比 对；≥200 万 CMOS 图像传感器；最高有效像素 1920(H) × 1080(V)；自动曝光控制（AEC）/自动白平衡（AEB）/自动 增益控制（AGC）；940nm 红外补光（4 颗） 二代身份证读卡器：符合二代居民身份证包括最新一代居民身份证鉴别仪通用技术要求，能够读取目前所有二代身份证信息。有效读卡距离：0-5cm 机柜部分：采用一个独立机柜，机柜尺寸为：左右宽750mm，上下高1715mm，深度750mm，适用于所有设备安装，便于维修；自助办税终端所有设备必须内置在一个独立机柜内；加厚冷轧钢板≥1.5mm厚度冷轧钢板，防撬钢板设计，机身坚固耐用、耐腐蚀、易清洁、不褪色、不变形；机柜外观为蓝白配色设计，符合税务系统风格，同时可根据实际需求进行定制配色和设计；机柜采用必要的安全防护措施。 打印出票系统：凭条打印机：凭条宽度80mm；带自动裁纸功能；打印速度不低于150mm/秒；具备缺纸检测功能，黑标检测功能；打印机寿命100万行字符；切刀寿命100万次（全切/半切可选）；出纸嘴（可升级防卡纸、防堵纸、防拽纸及出纸闪灯提示等功能）；主机柜内置发票出票系统（至少同时支持2种发票种类领用）；外接副柜，可支持定额发票领用；配备税票领取监控摄像头，能够快速准确识别纸质发票发票号码，并与税务系统数据进行比对，确保纸质发票与电子信息一致；出票口带保护机构，实现发票防拽、防窃取；单次出票最大份数不低于100份；连续出票1000份及以上无故障，切割误差不超过骑缝线1.5mm；票仓可存放1000份三联平张折叠发票；支持所有联次增值税专用发票、增值税普通发票的领用； 电源系统：电源适应范围：180V～256V，50Hz/60Hz；配备漏电保护装置和电源分配器； 音频系统：配备2个音频输出。具备语音提示功能 条码识别：条形码识别器，识读码制：支持主流 1D/2D 条形码，识读精度：≥ 5mil°，1 台 监控摄像头：传感器：CMOS(30 万像素) USB 接口，自动曝光，自动白平衡 ，1 个 接口：网络接口RJ45；电源接口：标准三相插座；USB接口：前双 USB2.0 | 1 |
| 3 | 发票发售自助终端+280副柜 | 控制系统（主机）：工控主板CPU不低于双核2.4GHz；内存≥4GB内存，DDR3； ≥320G高速机械硬盘；工控主板的板载USB接口≥10个；网口≥1个；VGA接口≥1个；串口≥10个； 输入输出设备：触摸屏、显示器：防尘表波屏、寿命同点点击5000万次以上、触摸分辨率4096X4096、触摸误差 2mm 、尺寸≥17英寸、亮度≥250cd/m2、对比≥度500:1、显示器寿命：≥10万小时； 输入输出设备（其他）：数字金属键盘: 防水，防尘，防暴，防腐蚀。输入键盘：10 个数字键，6 个功能键，处理能力：PIN 加密、MAC 运算、数据加密/解密，具有远程密钥下载，防护级别：IP65（键表面）1 个；机柜配置≥2个的USB（2.0以上）接口。 二维码扫描设备：分辨率640（水平） × 480（垂直）, 256 级灰度；可读码速度≥25cm/s；扫描角度45°（水平）, 30°（垂直）；接口RS232或USB 双目摄像头：双目摄像头为一颗可见光摄像头和一颗红外摄像头；能够有效进行活体识别和人像比 对；≥200 万 CMOS 图像传感器；最高有效像素 1920(H) × 1080(V)；自动曝光控制（AEC）/自动白平衡（AEB）/自动 增益控制（AGC）；940nm 红外补光（4 颗） 二代身份证读卡器：符合二代居民身份证包括最新一代居民身份证鉴别仪通用技术要求，能够读取目前所有二代身份证信息。有效读卡距离：0-5cm 机柜部分：采用一个独立机柜，机柜尺寸为：左右宽750mm，上下高1715mm，深度750mm，适用于所有设备安装，便于维修；自助办税终端所有设备必须内置在一个独立机柜内；加厚冷轧钢板≥1.5mm厚度冷轧钢板，防撬钢板设计，机身坚固耐用、耐腐蚀、易清洁、不褪色、不变形；机柜外观为蓝白配色设计，符合税务系统风格，同时可根据实际需求进行定制配色和设计；机柜采用必要的安全防护措施。 打印出票系统：凭条打印机：凭条宽度80mm；带自动裁纸功能；打印速度不低于150mm/秒；具备缺纸检测功能，黑标检测功能；打印机寿命100万行字符；切刀寿命100万次（全切/半切可选）；出纸嘴（可升级防卡纸、防堵纸、防拽纸及出纸闪灯提示等功能）；主机柜内置发票出票系统（至少同时支持2种发票种类领用）；外接副柜，可支持定额发票领用；配备税票领取监控摄像头，能够快速准确识别纸质发票发票号码，并与税务系统数据进行比对，确保纸质发票与电子信息一致；出票口带保护机构，实现发票防拽、防窃取；单次出票最大份数不低于100份；连续出票1000份及以上无故障，切割误差不超过骑缝线1.5mm；票仓可存放1000份三联平张折叠发票；支持所有联次增值税专用发票、增值税普通发票的领用； 电源系统：电源适应范围：180V～256V，50Hz/60Hz；配备漏电保护装置和电源分配器； 音频系统：配备2个音频输出。具备语音提示功能 条码识别：条形码识别器，识读码制：支持主流 1D/2D 条形码，识读精度：≥ 5mil°，1 台 监控摄像头：传感器：CMOS(30 万像素) USB 接口，自动曝光，自动白平衡 ，1 个 接口：网络接口RJ45；电源接口：标准三相插座；USB接口：前双 USB2.0 副柜：设备抽屉数量：280门；信息条屏≥100汉字；通信接口RS232*2；最大级联设备数4台；工作电压AC220V；工作温度0-45℃；工作湿度 10-85% | 1 |
| 4 | 发票代开自助终端 | 控制系统：工控主板CPU不低于双核2.4GHz；内存≥4GB内存；存储≥320G高速硬盘；工控主板的板载USB接口10个；网口1个；VGA接口1个；串口10个； 输入输出设备：触摸屏显示器：防尘表波屏、寿命同点点击5000万次以上、触摸分辨率4096X4096、触摸误差≤ 3mm ；尺寸≥17英寸、亮度250cd/m2、对比度500:1、显示器寿命：10万小时。 双目摄像头：双目摄像头为一颗可见光摄像头和一颗红外摄像头；能够有效进行活体识别和人像比 对；≥200 万 CMOS 图像传感器；最高有效像素 1920(H) × 1080(V)；自动曝光控制（AEC）/自动白平衡（AEB）/自动 增益控制（AGC）；940nm 红外补光（4 颗） 二代身份证读卡器：符合二代居民身份证包括最新一代居民身份证鉴别仪通用技 术要求，能够读取目前所有二代身份证信息。有效读卡距 离：0-3cm 机柜部分：采用一个独立机柜，适用于所有设备安装，便于维修； 自助办税终端所有设备必须内置在一个独立机柜内；加厚冷 轧钢板≥1.5mm 厚度冷轧钢板，防撬钢板设计，机身坚固耐 用、耐腐蚀、易清洁、不褪色、不发形；机柜采用必要的安全防护措施。机柜需支持安 装吞卡式 POS 机。 发票出票系统：凭条打印机带自动裁纸功能：凭条宽度 79.5± 0.5mm； 打印速度不低于 150mm/秒；具备缺纸检测功能，黑标检测 功能；打印机寿命 100 万行字符；切刀寿命 100 万次（全切/ 半切可选）；出纸嘴（可升级防卡纸、防堵纸、防拽纸及出 纸闪灯提示等功能）。发票打印机：内置两台 82 行 24 针点阵打印机，打印机寿命不少于 4 万亿/针，针直径不大于 0.2mm；最大进纸宽度满足代开增值税与用发票和增值普通发票需要；色带寿命>1000 万字符,打印速度不低于 400 字/秒；连续打印 100 份，打印和切纸位置最大偏差≤1.5mm；出票速度≥20 份/分钟；带自动裁纸、缺纸检测功能，支持内部切纸送出功能， 支持 6 联发票切纸，切刀寿命 10 万次；可顺畅、连续无故障打印切割 1000 份 3 联以上发票，切割误差小于 2mm；发票在打印切割完成之前，处于机器内部，用户无法碰触到发票，防止恶意扯拽，造成凭证异常；票仓可容纳单联 1000 份发票。发票打印机必须配备发票号码识别比对模块，能够准确识别纸质发票号码。增值税发票代开终端系统需内置发票出票模块，能同时支持增值税与用发票和增值税普通发票的代开出票功能，代 开发票出票必须能够实现分联次留存和出票，且单个留存仓 至少可回收 100 份 3 联发票。 电源系统：电源适应范围：180V～256V，50Hz/60Hz；配备漏电保护装置和电源分配器；配备时控器，可根据需求设置供电时间， 实现交流电定时开关机功能； 音频系统：具备语音提示功能 盖章模块：自动盖章，高效清晰。 | 1 |
| 5 | 综合自助终端 | 控制系统（主机）：工控主板CPU不低于双核2.4GHz；内存≥4GB内存，DDR3；硬盘≥320G高速机械；工控主板的板载USB接口≥10个；网口≥1个；VGA接口≥1个；串口≥10个； 输入输出设备：触摸屏、显示器：防尘表波屏、寿命同点点击5000万次以上、触摸分辨率4096X4096、触摸误差 2mm 、尺寸≥17英寸、亮度≥250cd/m2、对比≥度500:1、显示器寿命：≥10万小时； 数字金属键盘: 防水，防尘，防暴，防腐蚀。输入键盘：10 个数字键，6 个功能键，处理能力：PIN 加密、MAC 运算、数据加密/解密，具有远程密钥下载，防护级别：IP65（键表面）1 个 机柜配置≥2个的USB（2.0以上）接口。二维码扫描设备：分辨率640（水平） × 480（垂直）, 256 级灰度；可读码速度≥25cm/s；扫描角度45°（水平）, 30°（垂直）；接口RS232或USB。 摄像头：摄像头为一颗可见光摄像头，黑白≤0.01 LUX；≥200万CMOS图像传感器；有效像素1920(H) × 1080(V)；自动曝光控制（AEC）/自动白平衡（AEB）/自动增益控制（AGC）； 二代身份证读卡器：符合二代居民身份证包括最新一代居民身份证鉴别仪通用技术要求，能够读取目前所有二代身份证信息。有效读卡距离：0-5cm 机柜部分：采用一个独立机柜，机柜尺寸为：左右宽750mm，上下高1715mm，深度750mm，适用于所有设备安装，便于维修；自助办税终端所有设备必须内置在一个独立机柜内；加厚冷轧钢板≥1.5mm厚度冷轧钢板，防撬钢板设计，机身坚固耐用、耐腐蚀、易清洁、不褪色、不变形；机柜外观为蓝白配色设计，符合税务系统风格，同时可根据实际需求进行定制配色和设计；机柜采用必要的安全防护措施。机柜需支持安装吞卡式POS机。 打印扫描系统：凭条打印机：凭条宽度79.5±0.5mm；带自动裁纸功能；打印速度不低于150mm/秒；具备缺纸检测功能，黑标检测功能；打印机寿命100万行字符；切刀寿命100万次（全切/半切可选）；出纸嘴具备防卡纸、防堵纸、防拽纸及出纸闪灯提示等功能。激光打印机：内置一台激光打印机，最大打印幅：A4 ；分辨率：≧600×600dpi；黑白打印速度：≧22ppm；内存32MB；发票扫描认证模块支持自动进纸、扫描速度为20ppm、扫描光学分辨率600dpi、支持超声波重新进纸检测、支持供电自动开机。 电源系统：电源适应范围：180V～256V，50Hz/60Hz；配备漏电保护装置和电源分配器；配备时控器，可根据需求设置供电时间，实现交流电定时开关机功能； 音频系统：配备2个音频输出；具备语音提示功能 | 1 |

自助网点设备

| 序号 | 设备名称 | 技术规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发票发售自助终端+280副柜 | 控制系统（主机）：工控主板CPU不低于双核2.4GHz；内存≥4GB内存，DDR3； ≥320G高速机械硬盘；工控主板的板载USB接口≥10个；网口≥1个；VGA接口≥1个；串口≥10个； 输入输出设备：触摸屏、显示器：防尘表波屏、寿命同点点击5000万次以上、触摸分辨率4096X4096、触摸误差 2mm 、尺寸≥17英寸、亮度≥250cd/m2、对比≥度500:1、显示器寿命：≥10万小时； 输入输出设备（其他）：数字金属键盘: 防水，防尘，防暴，防腐蚀。输入键盘：10 个数字键，6 个功能键，处理能力：PIN 加密、MAC 运算、数据加密/解密，具有远程密钥下载，防护级别：IP65（键表面）1 个；机柜配置≥2个的USB（2.0以上）接口。 二维码扫描设备：分辨率640（水平） × 480（垂直）, 256 级灰度；可读码速度≥25cm/s；扫描角度45°（水平）, 30°（垂直）；接口RS232或USB 双目摄像头：双目摄像头为一颗可见光摄像头和一颗红外摄像头；能够有效进行活体识别和人像比 对；≥200 万 CMOS 图像传感器；最高有效像素 1920(H) × 1080(V)；自动曝光控制（AEC）/自动白平衡（AEB）/自动 增益控制（AGC）；940nm 红外补光（4 颗） 二代身份证读卡器：符合二代居民身份证包括最新一代居民身份证鉴别仪通用技术要求，能够读取目前所有二代身份证信息。有效读卡距离：0-5cm 机柜部分：采用一个独立机柜，机柜尺寸为：左右宽750mm，上下高1715mm，深度750mm，适用于所有设备安装，便于维修；自助办税终端所有设备必须内置在一个独立机柜内；加厚冷轧钢板≥1.5mm厚度冷轧钢板，防撬钢板设计，机身坚固耐用、耐腐蚀、易清洁、不褪色、不变形；机柜外观为蓝白配色设计，符合税务系统风格，同时可根据实际需求进行定制配色和设计；机柜采用必要的安全防护措施。 打印出票系统：凭条打印机：凭条宽度80mm；带自动裁纸功能；打印速度不低于150mm/秒；具备缺纸检测功能，黑标检测功能；打印机寿命100万行字符；切刀寿命100万次（全切/半切可选）；出纸嘴（可升级防卡纸、防堵纸、防拽纸及出纸闪灯提示等功能）；主机柜内置发票出票系统（至少同时支持2种发票种类领用）；外接副柜，可支持定额发票领用；配备税票领取监控摄像头，能够快速准确识别纸质发票发票号码，并与税务系统数据进行比对，确保纸质发票与电子信息一致；出票口带保护机构，实现发票防拽、防窃取；单次出票最大份数不低于100份；连续出票1000份及以上无故障，切割误差不超过骑缝线1.5mm；票仓可存放1000份三联平张折叠发票；支持所有联次增值税专用发票、增值税普通发票的领用； 电源系统：电源适应范围：180V～256V，50Hz/60Hz；配备漏电保护装置和电源分配器； 音频系统：配备2个音频输出。具备语音提示功能 条码识别：条形码识别器，识读码制：支持主流 1D/2D 条形码，识读精度：≥ 5mil°，1 台 监控摄像头：传感器：CMOS(30 万像素) USB 接口，自动曝光，自动白平衡 ，1 个 接口：网络接口RJ45；电源接口：标准三相插座；USB接口：前双 USB2.0 副柜：设备抽屉数量：280门；信息条屏≥100汉字；通信接口RS232*2；最大级联设备数4台；工作电压AC220V；工作温度0-45℃；工作湿度 10-85% | 6 |
| 2 | 发票代开自助终端 | 控制系统：工控主板CPU不低于双核2.4GHz；内存≥4GB内存；存储≥320G高速硬盘；工控主板的板载USB接口10个；网口1个；VGA接口1个；串口10个； 输入输出设备：触摸屏显示器：防尘表波屏、寿命同点点击5000万次以上、触摸分辨率4096X4096、触摸误差≤ 3mm ；尺寸≥17英寸、亮度250cd/m2、对比度500:1、显示器寿命：10万小时。 双目摄像头：双目摄像头为一颗可见光摄像头和一颗红外摄像头；能够有效进行活体识别和人像比 对；≥200 万 CMOS 图像传感器；最高有效像素 1920(H) × 1080(V)；自动曝光控制（AEC）/自动白平衡（AEB）/自动 增益控制（AGC）；940nm 红外补光（4 颗） 二代身份证读卡器：符合二代居民身份证包括最新一代居民身份证鉴别仪通用技 术要求，能够读取目前所有二代身份证信息。有效读卡距 离：0-3cm 机柜部分：采用一个独立机柜，适用于所有设备安装，便于维修； 自助办税终端所有设备必须内置在一个独立机柜内；加厚冷 轧钢板≥1.5mm 厚度冷轧钢板，防撬钢板设计，机身坚固耐 用、耐腐蚀、易清洁、不褪色、不发形；机柜采用必要的安全防护措施。机柜需支持安 装吞卡式 POS 机。 发票出票系统：凭条打印机带自动裁纸功能：凭条宽度 79.5± 0.5mm； 打印速度不低于 150mm/秒；具备缺纸检测功能，黑标检测 功能；打印机寿命 100 万行字符；切刀寿命 100 万次（全切/ 半切可选）；出纸嘴（可升级防卡纸、防堵纸、防拽纸及出 纸闪灯提示等功能）。发票打印机：内置两台 82 行 24 针点阵打印机，打印机寿命不少于 4 万亿/针，针直径不大于 0.2mm；最大进纸宽度满足代开增值税与用发票和增值普通发票需要；色带寿命>1000 万字符,打印速度不低于 400 字/秒；连续打印 100 份，打印和切纸位置最大偏差≤1.5mm；出票速度≥20 份/分钟；带自动裁纸、缺纸检测功能，支持内部切纸送出功能， 支持 6 联发票切纸，切刀寿命 10 万次；可顺畅、连续无故障打印切割 1000 份 3 联以上发票，切割误差小于 2mm；发票在打印切割完成之前，处于机器内部，用户无法碰触到发票，防止恶意扯拽，造成凭证异常；票仓可容纳单联 1000 份发票。发票打印机必须配备发票号码识别比对模块，能够准确识别纸质发票号码。增值税发票代开终端系统需内置发票出票模块，能同时支持增值税与用发票和增值税普通发票的代开出票功能，代 开发票出票必须能够实现分联次留存和出票，且单个留存仓 至少可回收 100 份 3 联发票。 电源系统：电源适应范围：180V～256V，50Hz/60Hz；配备漏电保护装置和电源分配器；配备时控器，可根据需求设置供电时间， 实现交流电定时开关机功能； 音频系统：具备语音提示功能 盖章模块：自动盖章，高效清晰。 | 6 |

四、项目实施要求

设备需在签订合同后7日内交货并按照部署完成。投标人应在投标文件中提出具体的交货进度和计划。

针对项目组织专门人员，项目人员需具有相关的安装工作经验与技术专业知识。

五、项目验收要求

（一）到货检查

产品到货后，双方按进度计划要求共同开箱清点验收，按装箱单确定货物完整无缺，规格数量相符，产品质量符合相关的国家产品技术标准及制造工艺标准清点设备的数量与双方合同所签订的数量是否一致进行检查。

（二）系统验收

所有设备及软件系统安装（开发）、调试、试运行后进行最终验收。

国家税务总局冠县税务局成立项目验收小组，按照合同约定内容组织项目验收。付款方式为合同签订后，预付合同金额的 30%，完工验收后付至合同金额的95%，剩余5%作为质保金，质保期满后付清。

六、项目技术支持服务要求

本项目服务需电话支持。

服务内容主要包括：日常检查与维护；故障分析与器件更换；日常管理、常见故障诊断及维修。

七、税收信息化项目开发和应用管理工作要求

落实《国家税务总局办公厅关于建立信息化服务商失信行为记录名单制度（试行）的通知》（税总办发〔2020〕52号）规定，将违反合同要求的信息化服务商，提交税务总局网信办纳入信息化服务商失信行为记录名单管理。

八、其他要求

乙方承诺在提供本合同约定服务过程中，获知的甲方信息（包括但不限于未被社会公众知悉的一切信息），无论在合同期限或合同终止后，均应予以保密，未经甲方事先书面授权，不得以任何方式向其他组织或个人泄密、转让、许可使用及交换，更不能利用相关信息进行合同约定业务以外的任何商业活动。